| NAME OF THE ACTIVITY AKTİVİTENİN ADI | STEELWORKS ON ……KV ERECTİON AND BOLTİNG CELIK ISLERI |
| --- | --- |
| DESCRIPTION OF THE WORK YAPILACAK OLAN İŞİN TANIMI | ERECTION OF ...KV BUILDING & MISCELLANEOUS STEELWORK ...KV KURULUMU VE CESITLI CELIK ISLERI |
| METHOD STATEMENT SUMMARY | SEE ATTACHED COPY |
| KULLANILACAK OLAN YÖNTEMİN ÖZETİ | EKTE BELIRTILMISTIR |
| RISK ASSESSMENT – RİSK DEĞERLENDİRME |
| Risk Değerlendirme Kriterleri : L: Low – Düşük , M: Medium – Orta , H: High - Yüksek |
| ITEM | HAZARD TEHLİKE | HAZARD EFFECT TEHLİKENİN ETKİSİ | SEV ŞİD. | PROB OLAS. | RISK RİSK | MITIGATION / CONTROLS AZALTICI / ÖNLEYİCİ FAALİYET | Res Risk |
| 1 | FALLING OBJECTS | DAMAGE TO PROPERTY | M | L | L | All Lifting Equipments inspected, certified, colour coded, toe boards and grating, barrication | L |
|  | MALZEME DUSMESI | MALA ZARAR GELMESI |  |  |  | Tum Kaldirma Elemanlarinin kontrolu, sertfikali ve renk kodu sistemine gore boyama, ayakliklar,barikatlandirma |  |
| 2 | POOR RIGGING | FATALITY OR BODY INJURY | H | L | M | Leading of a Trained Rigger and Operator, Banksman | L |
|  | KOTU YONETIM (Kaldirma Operasyonu) | OLUMLU YA DA AGIR YARALANMALI KAZA |  |  |  | Eğitim almış Rigger ve Operator, Gozetmen (Isaretci) |  |
| 3 | WORKING AT HEIGHT | FATALITY OR BODY INJURY | H | L | M | If erector working without menlift (tandem) Wearing Full Body Harness tied off Life Lines, certificated Scaffolders and all personnel shall be attened working at height training priorty of the work. | L |
|  | YUKSEKTE CALISMA | OLUMLU YADA AGIR YARALANMALI KAZA |  |  |  | Yasam Baglarina bagli ve Parasut Tipi Emniyet Kemeri ile calisma ve Sertifikali Iskeleciler |  |
| 4 | WEATHER CONDITIONS | PROPERTY DAMAGE or INJURY | M | L | L | Followıng up contınously wınd speed wıth an anemometer during the winter for the summer season will be followed heat stress program | L |
|  | KOTU HAVA KOSULLARI | MALA ZARAR GELMESI |  |  |  | Ruzgar hızının anemometre ıle sureklı takıp edılmesı , yaz ve kışları ısıl gergi programlanması. |  |
| 5 | MANLIFT OPERATIONS | SERIOUS INJURIES | H | L | M | Trained experied Operators will be operated manlifts and who work on basket will be wear full body harness | L |
|  | INSAN SEPETI KULLANIMI | AGIR YARALANMA |  |  |  | Eğitim almış ve tecrübeli operator ve manbaskette Parasut tıpı emnıyet kemerlerının kullanılması |  |
| 6 | NOISE | HEARING PROBLEM / STRESS | L | L | L | Usıng ear plugs or ear Muff. | L |
|  | GURULTU | DUYMA SORUNU / STRES |  |  |  | Kulak koruyucu kullanımı |  |
| 7 | BADLIGHT | FAULLING AND INJURED | L | L | L | Stop Work Sufficient Light shall be installed. | L |
|  | KÖTÜ AYDINLATMA | DUSME VE YARALANMA |  |  |  | İsın durdurulması, yeterli ışıklandırma yapılacak. |  |
| 8 | CARELESSNESS | FATALITY OR BODY INJURY | H | L | M | Special Training, Providing all Facilities, Proper PPE, Daily Team Talks Task instruction shall be conducted prior to all works | L |
|  | DIKKATSIZLIK | OLUMLU YADA AGIR YARALANMALI KAZA |  |  |  | Ozel Egitim, Tum Imkanlarin Saglanmasi, Uygun Kisisel Koruyucular, Her Sabah Isbasi Egitimi |  |
| 9 | ELECTRICAL SHOCK | FATALITY OR BODY INJURY | H | L | M | Inspected, Certified, Insulated and Colour Coded Hand Tools, Earthing of the Welding Machines | L |
|  | ELEKTRIK CARPMASI | OLUMLU YA DA AGIR YARALANMALI KAZA |  |  |  | Kontrol edilmis, sertifikali, yalitimi iyi ve renk kodu ile kodlanmis el aletleri, Kaynak Makinalarinin Topraklanmasi |  |
| 10 | FALLING | FATALITY OR BODY INJURY | H | L | M | Handrails, middrails and toeborads shall be erected by certified scaffolder. | L |
|  | DUSME | OLUM YA DA AGIR YARALANMA |  |  |  | Sertifikali Iskelecinin Kontrolu, Platformlarin Temizligi, Yeterli Korkuluklar |  |
| 11 | UV & IR RAYS | TROUBLE ON EYES | L | L | L | Certified and Experienced Welders, Proper Welder Masks, Task instruction shall be conducted prior to all works | L |
|  | UV & IR ISINLAR | GORME BOZUKLUGU |  |  |  | Sertifikali ve Tecrubeli Kaynakcilar, Uygun Kaynakci Maskesi, Isbasi Egitimi |  |
| 12 | HAZARDOUS FUMES & GASES | BREATHING PROBLEMS | L | L | L | Welding on Open Area, Checking Wind Speed & Direction | L |
|  | ZARARLI GAZLAR VE DUMANLAR | SOLUNUM PROBLEMI |  |  |  | Acik Alanda Kaynak, Ruzgar Hizi ve Yonunun Kontrolu |  |
| 13 | HEAT STRESS | UNCONSCIOUSNESS, SUFFOCATION | L | L | L | Designation shaded place for rest and having break periodically | L |
|  | ASIRI SICAK | BAYGINLIK, BUNALMA |  |  |  | Golgelik yapilmasi ve peryodik olarak mola verilmesi |  |
| 14 | POOR HOUSEKEEPING | FIRE –DROP OBJECTS | M | L | L | Monthly inspected powder type fire extinguishers for all machines and fire watch, fire blanket, cleanliness and tidiness housekeeping shall be carried out. | L |
|  | DUZENSIZ VE KIRLI CALISMA ORTAMI | YANGIN |  |  |  | Tum makinalar icin aylik kontrolu yapilmis kkt tipi ysc ler, yangin gozetmeni, yangin battaniyesi, temizlik ve duzenlilik |  |
| Toolbox talks will be conducted related to above hazards that can arise from the works in addition to general hazards related to nature of construction work. Yukarıdaki tehlikeler ve inşaat / montaj işlerinin doğasından kaynaklanabilecek tehlikelerle ilgili olarak işe başlamadan önce işbaşı toplantıları yapılacaktır. |
| Conclusions / Recommendations: Comply all HSE rules, regulations and related standards Özet / Öneriler : SEC ile ilgili tum kurallara, duzenlemelere ve standartlara uyulacaktir. |